Załącznik nr 10 do SIWZ

Nazwa inwestycji:  Remont dachu budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynku przy ul. Świerczewskiego 19

Adres inwestycji: 11-015 Olsztynek, ul. Świerczewskiego 19

PRZEDMIAR ROBÓT

| Lp. | Opis i wyliczenia | j. m. | Ilość | Razem | Wartość j.m. | Wartość razem Netto (Ilość x j.m.) | Wartość razem Brutto (Netto+VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przełożenie pokrycia z układanej na sucho dachówki ceramicznej holenderki ( dodanie 17,7 sztuki m2) 2*(17.00*10.30) | m2 | 350.200 | 350.200 |  |  |  |
| 2 | Przełożenie gąsiorów ceramicznych 17.00 | m | 17.000 | 17.000 |  |  |  |
| 3 | Wymiana deskowania z desek o grub. 25mm na styk 2*(17.00*10.30) | m2 | 350.200 | 350.200 |  |  |  |
| 4 | Wymiana łacenia dachu pod pokrycie dachówką o odstępie łat ponad 16cm 2*(17.00*10.30) | m2 | 350.200 | 350.200 |  |  |  |
| 5 | Izolacja z folii dachowej polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej 2*(17.00*10.30) | m2 | 350.200 | 350.200 |  |  |  |
| 6 | Wyjęcie ościeżnicy o pow. od 1m2 do 2m2 ze ścian drewnianych – demontaż okien dachowych 5 | szt. | 5.000 | 5.000 |  |  |  |
| 7 | Montaż kołnierzy uszczelniających do okien o pow. ponad 1,00m2 5 | szt. | 5.000 | 5.000 |  |  |  |
| 8 | Okna dachowe „FAKRO” - montaż okien rozbiórkowych 5 | kpl. | 5.000 | 5.000 |  |  |  |
| 9 | Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone 2 | szt. | 2.000 | 2.000 |  |  |  |
| 10 | Wymiana poziomych ław kominiarskich 12.00 | m | 12.000 | 12.000 |  |  |  |
| 11 | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 2*17.00 | m | 34.000 | 34.000 |  |  |  |
| 12 | Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15cm – montaż z gotowych elementów z blachy stalowej powlekanej 2*17.00 | m | 34.000 | 34.000 |  |  |  |
| 13 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 4*9.00 | m | 36.000 | 36.000 |  |  |  |
| 14 | Rury spustowe okrągłe o śr. 12cm – montaż z gotowych elementów z blachy stalowej powlekanej 4*9.00 | m | 36.000 | 36.000 |  |  |  |
| 15 | Rozebranie obróbek blacharskich, murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 2*(17.00*0.25)+3*(10.30*0.50)+3*(10.30*0.45)+32.00*0.40 | m2 | 50.655 | 50.655 |  |  |  |
| 16 | Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25cm 2*(17.00*0.25)+3*(10.30*0.50)+3*(10.30*0.45)+32.00*0.40 | m2 | 50.655 | 50.655 |  |  |  |
| 17 | Mechaniczne wykonanie ślepych otworów głęb. do 8cm i śr. do 10mm do mocowania obróbek blacharskich (17.00+6*10.30+32.00)*3 | m2 | 332.400 | 332.400 |  |  |  |
| 18 | Osadzenie w podłożu kołków plastykowych rozporowych w gotowych ślepych otworach do mocowania obróbek blacharskich (17.00+6*10.30+32.00)*3 | szt. | 332.400 | 332.400 |  |  |  |
| 19 | Naprawa tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem spadzistym 24.00 | m2 | 24.000 | 24.000 |  |  |  |
| 20 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu – kominy ponad dachem 24.00 | m2 | 24.000 | 24.000 |  |  |  |
| 21 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1km – dachówki 350.200*0.030+17.000*0.400*0.030 | m3 | 10.710 | 10.710 |  |  |  |
| 22 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji – za każdy nast. 1km – krotność 29 350.200*0.030+17.000*0.400*0.030 | m3 | 10.710 | 10.710 |  |  |  |

całość robót razem netto =.....................................

podatek VAT 22% ..............................................................

ogółem brutto = .................................................................